Číslo šablony: III/2

VY_32_INOVACE_P10_2.14

Tematická oblast: Elektřina a magnetismus

Vlastní indukce, přechodný děj

Typ: DUM – pracovní list

Předmět: Fyzika

Ročník:  4. r. (6leté), 3. r. (4leté)

Zpracováno v rámci projektu

EU peníze školám

CZ.1.07/1.5.00/34.0296

Zpracovatel:

Mgr. Rudolf Mlčoch

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Datum vytvoření: březen 2013

Metodický list:

Pracovní list je určen pro žáky 3. ročníku čtyřletého, 4. ročníku šestiletého studia. Vhodné pro opakování v semináři z fyziky. Slouží k procvičování, opakování, případně i ověřování znalostí. Lze pracovat pouze písemně nebo ústně. Inovace spočívá v možnosti využít tento pracovní list i interaktivně.

Doba využití PL: 20 - 30 minut

Klíčová slova:

- Vlastní indukce

- Indukční tok

- Indukčnost cívky

- Přechodný děj

Vlastní indukce, přechodný děj

1. Doplňte

1. V okolí vodiče, kterým prochází stálý elektrický proud existuje ________________________   magnetické pole.

2. V okolí vodiče, kterým začne procházet elektrický proud vzniká _______________________ magnetické pole.

3. Je-li vodič v proměnném magnetickém poli, začne se mezi konci vodiče indukovat ____________________________ a vodičem začne procházet ________________________.

4. Vlastní magnetické pole vytváří v cívce magnetický indukční tok (.

Změní-li se za dobu (t proud v cívce o (I, změní se magnetický indukční tok cívkou o

(( = L.(I a v cívce se indukuje ____________________________.

5. Směr indukovaného proudu v uzavřeném obvodu má takový směr, že svým magnetickým polem působí proti změně magnetického _______________________, který je jeho příčinou.

2. Test

http://fyzikalniulohy.cz/

1. Na obrázku je nakreslen obvod se dvěma paralelními větvemi. Pokud začne obvodem procházet elektrický proud, rozsvítí se:

a) obě žárovky současně

b) nejdřív žárovka ve větvi s rezistorem

c) nejdřív žárovka ve větvi s cívkou

d) cívka o indukčnosti L

2. Jestliže do elektrického obvodu se žárovkou zapojíme sériově cívku, žárovka se po připojení ke zdroji rozsvítí:

a) o 0,2 sekundy dříve

b) dříve

c) ve stejném okamžiku jako bez cívky

d) později

3. Zákon, který určuje směr indukovaného elektrického proudu v uzavřeném obvodu je:

a) Newtonův

b) Ampérův

c) Lenzův

d) Faradayů

3. Příklady

1. V cívce se rovnoměrně, v průběhu 0,2 sekundy, změnil elektrický proud z 2,8 A na 1,6 A.   Při tomto ději se na konci cívky indukovalo napětí 3 V. Určete indukčnost cívky.

2. Na cívce o indukčnosti 480 mH bylo po dobu 0,6 s stálé indukované napětí 0,2 V. Určete velikost změny proudu v cívce.

4. Fyzika v životě

Zamysli se a vysvětli.

1. Co je příčinou jiskření v místě přerušení obvodu střídavého proudu.

2. Proč se žárovka nejčastěji přepálí při zapínání nebo vypínání obvodu.

Použité zdroje:

- Karel Bartuška , Sbírka řešených úloh z fyziky, 1997 ISBN 80-7196-034-9

- Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Miroslava Široká Sbírka úloh pro střední školy, 1995 ISBN 80-7196-048-9

- Wikipedie - http://en.wikipedia.org/wiki/Physics

- Nahodil, Josef, Fyzika v běžném životě, 1. vydání  Prometheus, spol. s. r. o.,  1996 ISBN 80-7196-005-5

- http://fyzikalniulohy.cz/

- archiv autora