Číslo šablony: III/2

VY_32_INOVACE_P10_2.15

Tematická oblast: Elektřina a magnetismus

Obvod střídavého proudu s odporem, s indukčností, s kapacitou

Typ: DUM – pracovní list

Předmět: Fyzika

Ročník:  4. r. (6leté), 3. r. (4leté)

Zpracováno v rámci projektu

EU peníze školám

CZ.1.07/1.5.00/34.0296

Zpracovatel:

Mgr. Rudolf Mlčoch

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Datum vytvoření: leden 2013

Metodický list:

Pracovní list je určen pro žáky 3. ročníku čtyřletého, 4. ročníku šestiletého studia. Vhodné pro opakování v semináři z fyziky. Slouží k procvičování, opakování, případně i ověřování znalostí. Lze pracovat pouze písemně nebo ústně. Inovace spočívá v možnosti využít tento pracovní list i interaktivně.

Doba využití PL: 20 - 30 minut

Klíčová slova:

- Rezistance

- Induktance

- Kapacitance

- Fázový posun

Obvod střídavého proudu s odporem, s indukčností, s kapacitou

1. Doplňte

1. Odpor rezistoru v obvodu ST proudu je stejný jako v obvodu SS proudu. Nazývá se také rezistence. Rezistance střídavého obvodu nemá vliv na ________________________   střídavého napětí a proudu.

2. Cívka se v obvodu ST proudu chová jako ________________________.

3. V jednoduchém obvodu střídavého proudu s cívkou nedochází k přeměně energie střídavého proudu v teplo, ale v  ________________________.

4. V jednoduchém obvodu střídavého proudu s kondenzátorem nedochází k přeměně energie střídavého proudu v teplo, ale v  ________________________.

2. Test

1. Veličiny, které mají vliv na velikost střídavého proudu jsou:

a) frekvence, indukčnost, kapacita

b) odpor, frekvence, indukční tok

c) frekvence, teplota, atmosférický tlak                                                                                      d) indukčnost, hustota, teplo

2. Cívka se ve střídavém obvodu chová jako odpor. Nedochází v ní ovšem k přeměně energie střídavého proudu v teplo, ale vzniká a zaniká:

a) elektrické pole

b) gravitační pole

c) magnetické pole

d) elektrická síla

3. Induktance cívky XL závisí na:

a) kapacitanci kondenzátoru a periodě střídavého napětí

b) kapacitanci cívky a periodě střídavého proudu

c) kapacitanci kondenzátoru a periodě střídavého proudu

d) frekvenci střídavého proudu a indukčnosti cívky

4. Kapacitance kondenzátoru XC závisí na:

a) kapacitanci kondenzátoru a periodě střídavého napětí

b) kapacitanci cívky a periodě střídavého proudu

c) kapacitanci kondenzátoru a periodě střídavého proudu

d) frekvenci střídavého proudu a kapacitě kondenzátoru

3. Příklady

1. Vypočítejte induktanci cívky o zanedbatelném odporu a o indukčnosti 0,2 H, prochází-li jí střídavý proud o frekvenci 1 kHz.

2. Cívka o zanedbatelně malém odporu, která má indukčnost 0,15 H, je zapojena do obvodu střídavého proudu. Při napětí 24 V prochází cívkou proud 0,5 A. Určete frekvenci střídavého proudu procházejícího cívkou.

3. Určete kapacitanci kondenzátoru o kapacitě 5 (F, který je připojen ke zdroji střídavého proudu o frekvenci 60 Hz.

4. Fyzika v životě

1. Jaký bude fázový posun napětí a proudu v obvodu s cívkou, na které by se všechna

elektromagnetická energie střídavých proudů přeměnila na magnetické pole cívky.

2. Jaký bude fázový posun napětí a proudu v obvodu se skutečnou cívkou, na které se část

elektromagnetické energie střídavých proudů přemění v teplo.

3. Prochází střídavý proud celým obvodem, je-li v něm zapojen kondenzátor?

Použité zdroje

- Karel Bartuška , Sbírka řešených úloh z fyziky, 1997 ISBN 80-7196-034-9

- Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Miroslava Široká Sbírka úloh pro střední školy, 1995 ISBN 80-7196-048-9

- Wikipedie - http://en.wikipedia.org/wiki/Physics

- Nahodil, Josef, Fyzika v běžném životě, 1. vydání  Prometheus, spol. s. r. o.,  1996 ISBN 80-7196-005-5

- http://fyzikalniulohy.cz/

- archiv autora