Číslo šablony: III/2

VY_32_INOVACE_P10_2.16

Tematická oblast: Elektřina a magnetismus

Složený obvod střídavého proudu

Typ: DUM – pracovní list

Předmět: Fyzika

Ročník:  4. r. (6leté), 3. r. (4leté)

Zpracováno v rámci projektu

EU peníze školám

CZ.1.07/1.5.00/34.0296

Zpracovatel:

Mgr. Rudolf Mlčoch

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Datum vytvoření: leden 2013

Metodický list:

Pracovní list je určen pro žáky 3. ročníku čtyřletého, 4. ročníku šestiletého studia. Vhodné pro opakování v semináři z fyziky. Slouží k procvičování, opakování, případně i ověřování znalostí. Lze pracovat pouze písemně nebo ústně. Inovace spočívá v možnosti využít tento pracovní list i interaktivně.

Doba využití PL: 20 - 30 minut

Klíčová slova:

- Rezistance

- Induktance

- Kapacitance

- Fázový posun

- Impedance

- Rezonance

Složený obvod střídavého proudu

1. Doplňte

1. Prvky v obvodu střídavého proudu mají často více parametrů – odpor, indukčnost, kapacitu. Takové obvody se nazývají   ________________________  .

2. Složený obvod střídavého proudu charakterizuje jako celek veličina, která se nazývá ________________________.

3. Tato veličina se označuje písmenem___

4. Její jednotkou je _____.

2. Test

1. Všemi prvky RLC obvodu v sérii prochází stejný elektrický proud, na jednotlivých prvcích se však liší:

a) velikostí napětí a vzájemnou fází

b) velikostí odporu a  frekvencí

c) velikostí frekvence a  teplotou                                                                                                d) vzájemnou fází a směrem proudu

2. Jako rezonanci střídavého obvodu RLC označujeme případ, kdy je při dané frekvenci:

a) induktance obvodu stejně velká jako jeho indukce

b) kapacita obvodu stejně velká jako jeho kapacitance

c) induktance obvodu stejně velká jako jeho rezistence

d) induktance obvodu stejně velká jako jeho kapacitance

3. Elektrický proud v sériovém obvodu RLC má největší  hodnotu, když:

a) induktance má poloviční velikost jako kapacitance

b) kapacitance má poloviční velikost jako induktance

c) induktance je stejná jako kapacitance

d) impedance je stejná jako kapacitance

3. Příklady

1. Kondenzátor o kapacitě 4,0 F je připojen do obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz. Jakou indukčnost by musela mít cívka, která by v obvodu střídavého proudu měla induktanci stejné hodnoty, jakou má kapacitance kondenzátoru?

2. V neprůhledných skříňkách označených A, B, C jsou uzavřeny obvodové prvky – rezistor, cívka a kondenzátor – tak, že na povrchu každé skříňky jsou jen svorky pro připojení prvku do elektrického obvodu. Skříňky byly postupně spojeny do série se žárovkou a připojeny ke zdroji stejnosměrného a střídavého napětí. Výsledky experimentů jsou v následující tabulce:

| Skříňka | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Napětí | Žárovka |
| stejnosměrné | nesvítí | svítí | svítí |
| střídavé | svítí | svítí | nesvítí |

Určete, který prvek je ve skříňce uzavřen.

Sbírka úloh pro střední školy Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Miroslava Široká, 1995 ISBN 80-7196-048-9

3. Zdroj střídavého napětí 230 V o frekvenci 50 Hz je zapojen do obvodu střídavého proudu, ve kterém je sériově zapojen rezistor o odporu 200 (, cívka s indukčností 1 H a kondenzátor s kapacitou 5 F. Vypočítejte impedanci obvodu a proud procházející obvodem.

4. Fyzika v životě

1. Jak probíhá ladění rozhlasových stanic v rozhlasovém přijímači. Použijte znalosti učiva o RLC obvodech.

Použité zdroje

- Karel Bartuška , Sbírka řešených úloh z fyziky, 1997 ISBN 80-7196-034-9

- Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Miroslava Široká Sbírka úloh pro střední školy, 1995 ISBN 80-7196-048-9

- Wikipedie - http://en.wikipedia.org/wiki/Physics

- Nahodil, Josef, Fyzika v běžném životě, 1. vydání  Prometheus, spol. s. r. o.,  1996 ISBN 80-7196-005-5

- http://fyzikalniulohy.cz/

- archiv autora