Číslo šablony: III/2

VY_32_INOVACE_P10_2.17

Tematická oblast: Elektřina a magnetismus

Usměrňovač jednocestný, dvoucestný

Typ: DUM – pracovní list

Předmět: Fyzika

Ročník:  4. r. (6leté), 3. r. (4leté)

Zpracováno v rámci projektu

EU peníze školám

CZ.1.07/1.5.00/34.0296

Zpracovatel:

Mgr. Rudolf Mlčoch

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Datum vytvoření: únor 2013

Metodický list:

Pracovní list je určen pro žáky 3. ročníku čtyřletého, 4. ročníku šestiletého studia. Vhodné pro opakování v semináři z fyziky. Slouží k procvičování, opakování, případně i ověřování znalostí. Lze pracovat pouze písemně nebo ústně. Inovace spočívá v možnosti využít tento pracovní list i interaktivně.

Doba využití PL: 20 - 30 minut

Klíčová slova:

- Příměsový polovodič

- Polovodič typu P

- Polovodič typu N

- Polovodičová dioda

- Jednocestný usměrňovač

- Dvoucestný usměrňovač

Usměrňovač jednocestný, dvoucestný

1. Doplňte :

1. Usměrňovač je elektrické zařízení, které se používá k přeměně střídavého elektrického proudu na _____________________ .

2. Jednocestný usměrňovač je polovodičová součástka tvořena jedním _____________________.

3. Jestliže _____________ připojíme do obvodu střídavého proudu, propustí pouze jednu půlperiodu.

4. V technické praxi se používá usměrňovač se ________________________ diodami tzv. Graetzovo zapojení.

5. K dokonalému usměrnění pulsujícího napětí se používají ____________________ o velké kapacitě.

2. Test

1. Jednocestný usměrňovač:

a) propustí obě půlvlny střídavého proudu

b) propustí všechny tři půlvlny střídavého proudu

c) nepropustí ani jednu půlvlnu střídavého proudu                                                                d) propustí jednu půlvlnu střídavého proudu

2. Jednocestný usměrňovač:

a) má pouze poloviční účinnost a používá se především u zařízení s velmi nízkým odběrem proudu

b) má pouze poloviční účinnost a používá se u zařízení s velmi vysokým odběrem proudu

c) má pouze poloviční účinnost a používá se především v energetice

d) má pouze poloviční účinnost a používá se především v automobilovém průmyslu

3. Na obrázku je graf a zapojení:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Halfwave.rectifier.png

a) dvoucestného usměrňovače

b) dvoucestného usměrňovače s vyhlazením

c) jednocestného usměrňovače

d) jednocestného usměrňovače s vyhlazením

4. Na obrázku je graf a zapojení:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Gratz.rectifier.png

a) dvoucestného usměrňovače		b) dvoucestného usměrňovače s vyhlazením

c) jednocestného usměrňovače		d) jednocestného usměrňovače s vyhlazením

3. Proveď následující úkoly

1. Nakresli schematickou značku polovodičové diody.

2. Vysvětli princip jednocestného usměrnění.

3. Vysvětli princip dvoucestného usměrnění.

4. Fyzika v životě

Protože elektronické obvody ke své činnosti obvykle potřebují stejnosměrný proud a k distribuci elektrické energie se využívá proud střídavý, bývá usměrňovač součástí většiny elektrických přístrojů a zařízení spotřební elektroniky, napájených z elektrické sítě. Usměrňovače se také v hojné míře používají v napájecích soustavách elektrických trakčních vozidel (kupř. pro pohon lokomotiv, tramvají, trolejbusů či vozů metra).

Vysvětli, jak se mění střídavý proud trolejového vedení v stejnosměrný proud, který potřebují lokomotivy pro svou jízdu.

Použitá literatura

- Karel Bartuška ,Sbírka řešených úloh z fyziky, 1997 ISBN 80-7196-034-9

- Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Miroslava Široká Sbírka úloh pro střední školy, 1995 ISBN 80-7196-048-9

- Wikipedie - http://en.wikipedia.org/wiki/Physics

- Nahodil, Josef, Fyzika v běžném životě, 1. vydání  Prometheus, spol. s. r. o.,  1996 ISBN 80-7196-005-5

- http://fyzikalniulohy.cz/

- archiv autora