Číslo šablony: III/2

VY_32_INOVACE_P10_2.18

Tematická oblast: Elektřina a magnetismus

Generátor střídavého proudu

Typ: DUM – pracovní list

Předmět: Fyzika

Ročník:  4. r. (6leté), 3. r. (4leté)

Zpracováno v rámci projektu

EU peníze školám

CZ.1.07/1.5.00/34.0296

Zpracovatel:

Mgr. Rudolf Mlčoch

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Datum vytvoření: březen 2013

Metodický list:

Pracovní list je určen pro žáky 3. ročníku čtyřletého, 4. ročníku šestiletého studia. Vhodné pro opakování v semináři z fyziky. Slouží k procvičování, opakování, případně i ověřování znalostí. Lze pracovat pouze písemně nebo ústně. Inovace spočívá v možnosti využít tento pracovní list i interaktivně.

Doba využití PL: 20 - 30 minut

Klíčová slova:

- Generátor střídavého proudu

- Alternátor

- Primární zdroje energie

- Rotor

- Stator

- Trojfázová soustava

- Magnetický indukční tok

Generátor střídavého proudu

1. Doplňte

1. Mezi primární zdroje elektrické energie patří např.  ______________________________________.

2. Přeměna primárních zdrojů energie se uskutečňuje v _____________________.

3. Vypiš některé druhy elektráren podle přeměny primárních zdrojů.

________________________________________________________________________.

4. V elektrárnách je primární energie měněna v energii elektrickou za pomocí    ________________________.

2. Test

V elektrárnách je zdrojem střídavého proudu trojfázový alternátor.

1. Stator alternátoru tvoří:

a) elektromagnet

b) čtyři cívky, jejichž osy svírají 90°

c) tři cívky, jejichž osy svírají 120°                                                                                             d) tři cívky, jejichž osy svírají 360°

2. Rotor alternátoru tvoří:

a) tři cívky, jejichž osy svírají 360°

b) silný elektromagnet

c) tři cívky, jejichž osy svírají 120°

d) silný transformátor

3. Indukované elektrické napětí mezi konci cívek vzniká:

a) transformací napětí

b) časovou změnou magnetického indukčního toku

c) vlastní indukcí cívky

d) elektrickou indukcí

4. Tři fázově posunutá napětí z alternátoru bychom mohli rozvádět šesti vodiči. V naší energetice se využívá rozvodná síť, v níž jsou vodiče:

a) čtyři

b) tři

c) dva

d) hliníkové

Zamysli se a odpověz.

1. Vysvětli, co je nulovací vodič.

2. Vysvětli, co je sdružené napětí.

3. Vysvětli, jak pracuje generátor střídavého proudu.

4. Vyhledej na internetu

- Přibližné rozměry statoru trojfázového alternátoru v tepelné elektrárně.

2. Časový diagram trojfázového napětí.

Použitá literatura

- Karel Bartuška Sbírka řešených úloh z fyziky, 1997 ISBN 80-7196-034-9

- Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Miroslava Široká ,Sbírka úloh pro střední školy, 1995 ISBN 80-7196-048-9

- Nahodil, Josef, Fyzika v běžném životě, 1. Vydání,  Prometheus, spol. s. r. o.,  1996 ISBN 80-7196-005-5

- archiv autora