Číslo šablony: III/2

VY_32_INOVACE_P10_2.19

Tematická oblast: Elektřina a magnetismus

Elektromotor na trojfázový proud

Typ: DUM – pracovní list

Předmět: Fyzika

Ročník:  4. r. (6leté), 3. r. (4leté)

Zpracováno v rámci projektu

EU peníze školám

CZ.1.07/1.5.00/34.0296

Zpracovatel:

Mgr. Rudolf Mlčoch

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Datum vytvoření: duben 2013

Metodický list:

Pracovní list je určen pro žáky 3. ročníku čtyřletého, 4. ročníku šestiletého studia. Vhodné pro opakování v semináři z fyziky. Slouží k procvičování, opakování, případně i ověřování znalostí. Lze pracovat pouze písemně nebo ústně. Inovace spočívá v možnosti využít tento pracovní list i interaktivně.

Doba využití PL: 20 - 30 minut

Klíčová slova:

- Rotor

- Stator

- Klecové vinutí

- Asynchronní elektromotor

- Motor s kotvou nakrátko

Elektromotor na trojfázový proud

1. Doplňte

1. Trojfázový elektromotor má dvě základní části _______________  a    _______________.

2. Stator elektromotoru je tvořen _______________________.

3. Do cívek statoru je přiváděno _______________________ z jiného zdroje.

4. Mezi cívkami statoru se vytváří proměnné __________________________.

2. Test

1. V prostoru mezi cívkami statoru je umístěno tzv. klecové vinutí. Vinutí kotvy má zanedbatelný odpor a tento typ motoru je označován jako:

a) raketový motor

b) motor zážehový

c) motor vznětový                                                                                                                      d) motor s kotvou nakrátko

2. Díky malému odporu kotvy indukuje točivé magnetické pole ve vinutí velké proudy. To má za následek vznik magnetické síly, která:

a) uvede rotor do otáčivého pohybu

b) uvede stator do otáčivého pohybu

c) vytváří elektrický proud v cívkách

d) jiskrový výboj na cívkách

3. Protože se magnetické pole v prostoru mezi cívkami otáčí rychleji než klecové vinutí, říkáme tomuto typu elektromotoru:

a) synchronizovaný elektromotor

b) trojfázový asynchronní elektromotor

c) dvoufázový asynchronní elektromotor

d) asynchronní elektromotor s kotvou

3. Vysvětli

1. Veličina, která charakterizuje chod asynchronního elektromotoru se nazývá skluz.

2. Co je tímto označením myšleno?

3. Co se stane, bude-li se skluz díky většímu zatížení zvětšovat.

4. Fyzika v životě

Jakým způsobem dosáhneme změny směru otáčení kotvy?

Při poruše jedné fáze se elektromotor neroztočí a hrozí nebezpečí, že „ shoří “ celý elektromotor. Vysvětlete.

Použité zdroje

- Sbírka řešených úloh z fyziky Karel Bartuška, 1997 ISBN 80-7196-034-9

- Sbírka úloh pro střední školy Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Miroslava Široká, 1995 ISBN 80-7196-048-9

- Wikipedie - http://en.wikipedia.org/wiki/Physics

- Nahodil, Josef, Fyzika v běžném životě, 1. vydání  Prométheus, spol. s. r. o.,  1996 ISBN 80-7196-005-5

- archiv autora