Číslo šablony: III/2

VY_32_INOVACE_P10_2.7

Tematická oblast: Elektřina a magnetismus

Sériové a paralelní spojování rezistorů

Typ: DUM – pracovní list

Předmět: Fyzika

Ročník:  4. r. (6leté), 2. r. (4leté)

Zpracováno v rámci projektu

EU peníze školám

CZ.1.07/1.5.00/34.0296

Zpracovatel:

Mgr. Rudolf Mlčoch

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Datum vytvoření: listopad 2012

Metodický list:

Pracovní list je určen pro žáky 2. ročníku čtyřletého a 4. ročníku šestiletého studia. Vhodné pro opakování v semináři z fyziky. Slouží k procvičování, opakování, případně i ověřování znalostí. Lze pracovat pouze písemně nebo ústně. Inovace spočívá v možnosti využít tento pracovní list i interaktivně.                                                                                                          V této práci používáme pro názorné zapojení pomůcky: reostaty s odporem 200 ( a 330(.

Doba využití PL: 20 - 30 minut

Klíčová slova:

- Rezistor

- Sériové zapojení

- Paralelní zapojení

Sériové a paralelní spojování rezistorů

1. Doplňte

Elektrotechnická zařízení se často skládají z velkého počtu zdrojů, kondenzátorů, rezistorů  a dalších součástek, které jsou spojeny do složitějších obvodů tzv. elektrických sítí.       Abychom porozuměli jejich činnosti, musíme znát zákony, podle kterých se rozdělují elektrické proudy a napětí na jednotlivé prvky obvodu.

- V části obvodu mohou být rezistory zapojeny ___________ nebo ___________

- Složením obou těchto zapojení dostaneme zapojení ___________.

- Při ___________ zapojení rezistorů prochází všemi rezistory stejný proud.

- Při paralelním zapojení je na všech rezistorech stejný ___________.

2. Test

1. Celkový odpor sériově zapojených rezistorů je dán:

- součtem odporů jednotlivých rezistorů

- součtem převrácených hodnot jednotlivých rezistorů

- rozdílem převrácených hodnot jednotlivých rezistorů

- rozdílem odporů jednotlivých rezistorů

2. Převrácená hodnota celkového odporu paralelně zapojených rezistorů je dána:

- součtem odporů jednotlivých rezistorů

- součtem převrácených hodnot odporů jednotlivých rezistorů

- rozdílem převrácených hodnot jednotlivých rezistorů

- rozdílem odporů jednotlivých rezistorů

3. Různým zapojením tří stejných rezistorů je výsledná hodnota odporu:

a) vždy větší než je odpor 1 rezistoru

b) vždy menší než je odpor 1 rezistoru

c) vždy stejná jako je odpor 1 rezistoru

d) žádná z předchozích odpovědí není správná

3. Příklady

- Vypočítejte výsledný odpor 4 sériově zapojených rezistorů o velikostech 20 ( , 30 (, 40 (   a 50 (?

- Vypočítejte výsledný odpor 4 paralelně zapojených rezistorů o velikostech 20 ( , 20 (, 40 ( a 40 (?

- Tři stejné rezistory zapojené sériově mají celkový odpor 18 (. Jaký bude jejich výsledný odpor, zapojíme-li je paralelně?

4. Fyzika v životě

- Zamysli se a nakresli co nejvíce možností zapojení čtyř 100 ( rezistorů.

- Na vánočním stromečku je osvětlení vytvořeno z 18 kusů 12V žárovek zapojených do série. Přestože je na každé žárovce napětí asi 12V, je nebezpečné po vyšroubování žárovky strčit prst do prázdné objímky. Proč?

- Jak je možné měřit proud o velikosti 8 A, máme-li k dispozici pouze ampérmetry s rozsahem 6 A?

- Na osvětlování dlouhých chodeb nebo schodišť se používá zapojení umožňující na jedné straně osvětlení zapnout a na druhé vypnout. Navrhněte je.

- Proč jsou sousední tramvajové kolejnice spolu vodivě spojeny přivařenými silnými měděnými vodiči?

Použité zdroje

- Sbírka řešených úloh z fyziky Karel Bartuška, 1997 ISBN 80-7196-034-9

- Sbírka úloh pro střední školy Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Miroslava Široká, 1995 ISBN 80-7196-048-9

- Nahodil, Josef, Fyzika v běžném životě, 1. vydání  Prometheus, spol. s. r. o.,  1996 ISBN 80-7196-005-5

- Wikipedie - http://en.wikipedia.org/wiki/Physics

- archiv autora