## Slide 1
Číslo šablony: III/2
VY_32_INOVACE_P4_1.5
Tematická oblast: Hardware, software a informační sítě
Tiskárny
Typ: DUM - kombinovaný
Předmět: ICT
Ročník: 3. r. (6leté), 1. r. (4leté), ICTS
Zpracováno v rámci projektu
EU peníze školám
CZ.1.07/1.5.00/34.0296
Zpracovatel:
Miroslav Filipec
Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
Datum vytvoření: říjen 2013

## Slide 2
Metodický list
DUM nabízí přehlednou charakteristiku používaných tiskáren.
Výklad je možno zpestřit ukázkami jednotlivých tisků, popř. demonstrovat jejich nedostatky (rozmazání inkoustu, téměř nečitelnost pokladního účtu apod.)
Inovativnost je v prezentaci pomocí ICT.
Doba využití: 20´

## Slide 3: Tiskárny
Tiskárna patří mezi výstupní zařízení počítače
Charakteristiky:
Kvalita tisku – dpi – počet bodů (lineárně) na palec (2,54 cm)
Rychlost tisku - počet stránek za minutu
Cena tisku A4 (čb, barevně, text, obrázek)
Pořizovací cena tiskárny
Další charakteristiky (trvanlivost tiskárny či textu, spolehlivost, možnost připojení nejen k PC, apod.)

## Slide 4: Nejpoužívanější druhy tiskáren
Jehličková
Inkoustová
Laserová
Termální (tepelná)

## Slide 5: Jehličková tiskárna
Historicky nejstarší.
Inspirací pro konstrukci je mech. psací stroj. Kladívka (jehličky) ťuknou na, z druhé strany nabarvenou, textilní pásku před papírem.
Charakteristiky:
Kvalita tisku – nejnižší
Rychlost tisku - pomalá
Cena tisku A4 - nejnižší
Pořizovací cena tiskárny - vysoká
Další charakteristiky (hlučná, barevnost sporadická, výhodou je jednoduchý průklep)
Poznámka: Dnes se v kancelářích téměř nevyskytuje, občas v pokladně v obchodech, bankomaty. Ve velkých firmách se používá pro archivaci dokumentů.

## Slide 6: Inkoustová tiskárna
Tekutá náplň (inkoust) .
Charakteristiky:
Kvalita tisku - vysoká
Rychlost tisku - dobrá
Cena tisku A4 - nejvyšší
Pořizovací cena tiskárny - často nejnižší
Další charakteristiky - Nejvhodnější pro tisk fotografie mimo fotograf. laboratoř, jednoduchý tisk velkých formátů - plakáty, zásobník (cartridge) se všemi barvami při spotřebování jedné je třeba celý vyměnit), často je vhodnější zásobník s jednotlivými barvami (CMYK)
Poznámka: Nejčastější v domácnostech
    Termická (bubble jet) - zahřátá bublina praskne a dopadne na papír.
    Piezoelektrická – „pumpička“ vystřelí kapičku.
    Vosková (tuhý inkoust) – vosk se zahřeje, „vystřelí“ na papír (plast).

## Slide 7: Laserová tiskárna
Prášková náplň.
Charakteristiky:
Kvalita tisku – vysoká
Rychlost tisku - vysoká
Cena tisku A4 - nejnižší
Pořizovací cena tiskárny - střední
Další charakteristiky - Nevhodná pro fotografie, velikost po formát A3
Poznámka: Nejčastější v kancelářích
    Světelný paprsek (laser) na bubnu označí bod, tam se přichytí částečka práškového toneru, k papíru se prášek připeče teplotou kolem 190°C a přiválcuje.
    (Kopírka je scanner a laser. tiskárna)

## Slide 8: Termální tiskárna
Potřebuje speciální papír nebo mezifolií
    Dříve ve faxech
    Spotřebním materiálem je jen speciální papír.
    Užití: v pokladnách velkoprodejen, autobusů, potisk štítků, plastových karet
Plotter
    Dříve kreslení pérem po papíru.
    Dnes místo pera řezací nůž na vyřezávání (fólií).
    Nyní taky název pro velkoformátové inkoustové tiskárny.

## Slide 9: Srovnání charakteristik tiskáren

## Slide 10: Ukázka testu z časopisu Chip 10/2012

## Slide 11: Úkol pro žáky:
Prozkoumejte: lístek z autobusu, z ČD, z kina, účet z pokladny velkoobchodu, malého obchodu, svůj OP a zkuste odhadnout nebo určit na jaké tiskárně byl dokument vytisknut.
Konec

## Slide 12
Zdroje:
1. Roubal, Pavel. Informatika a výpočetní technika pro střední školy Praktická učebnice. Brno : Computer Press, a.s., 2011. ISBN 978-80-251-3227-2.
2. Roubal, Pavel. Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice. Brno : Computer Press, a.s., 2011. ISBN 978-80-251-3228-9.
3. Bareš, M. (10 2012). Nejlepší produkty z testlabu. Chip , str. 66.
4. Počítačová tiskárna - Wikipedie. (17. 12 2012). Získáno 18. 12 2012, z Wikipedia: http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_tisk%C3%A1rna