Číslo šablony: III/2

VY_32_INOVACE_P7_3.5

Tematická oblast: Kartografie a topografie ve třídě i v terénu

Nadmořská  výška

Typ: DUM – pracovní list

Předmět: Zeměpis

Ročník:  3. r. (6leté), 1. r. (4leté)

Zpracováno v rámci projektu

EU peníze školám

CZ.1.07/1.5.00/34.0296

Zpracovatel:

Mgr. Libuše Raszková

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Datum vytvoření: prosinec 2013

Pracovní list je  určen studentům 1.ročníku čtyřletého  studia (v rámci kapitoly KARTOGRAFIE a GEOGRAFICKÉ INFORMACE A ZDROJE DAT) a 3.ročníku šestiletého studia (v rámci kapitoly ÚVOD DO KARTOGRAFIE).

Pracovní list se týká metod, které se používají pro zpracování informací v geografii.

Inovace spočívá ve využití interaktivního prostředí.

# Metodické pokyny

# Této hodině by měly předcházet hodiny, na kterých by se studenti seznámili s obsahem mapy a měli by vědět, co jsou to vrstevnice.

# Studenty rozdělíme do skupin po dvojicích nebo do malých skupin tak, aby v každé skupině byla vhodná mapa. Mapy nemusejí mít stejná měřítka, ale měly by zobrazovat stejné území. Pokud máme různé mapy, budeme si muset připravit více úkolů tak, aby korespondovaly s regionem na mapě.

# Úkoly jsou vypracovány podle mapy Těšínského Slezska ( vydalo Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska, zpracoval SHOCart, spol.s r.o. Zlín)

# Začneme jednoduchými úkoly, které si ihned zkontrolujeme. Teprve potom studenti pracují samostatně.

# Na konci hodiny si společně vyhodnotíme získané informace.

TEORETICKÁ  ČÁST

Nadmořskou výšku zjistíme pomocí:

- kót – body se značkou a uvedenou nadmořskou výškou

- vrstevnic

Vrstevnice (také izohypsa) je křivka, která na mapě či v terénu spojuje body se stejnou, předem určenou nadmořskou výškou. Pro vyhotovení vrstevnicové mapy jsou vrstevnice voleny s pravidelným výškovým rozdílem – ekvidistancí (základním intervalem vrstevnic). Ten bývá uveden v legendě. Vrstevnice patří mezi izolinie.

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrstevnice)

| Obr.1 – mapa s vrstevnicemi | Obr.2 – terén a odpovídající vrstevnice |
| --- | --- |

PRAKTICKÁ  ČÁST

  - společná

Úkol 1 – Jaká je nadmořská výška těchto vrcholů?

Velký Stožek - ……………..

Ostrý - ………………………

Velký Polom - ……………...

Velká Čantoryje - …………..

Úkol 2 – Jaká je nadmořská výška těchto míst?

A – osada Kempy mezi Jablunkovem a Pískem

B – chata Jasení mezi Milíkovem a Bocanovicemi

  - práce ve dvojicích / skupinách

Úkol 1

Vyhledejte na mapě Těšínského Slezska všechny vrcholy s nadmořskou výškou nad 1000 metrů a seřadˇte je podle výšky.

Úkol 2

Jaký výškový rozdíl zdoláte, půjdete-li pěšky od dolní stanice lanovky pod Javorovým k chatě na Javorovém?

Úkol 3

Jdete pěšky na nejvyšší horu Slezských Beskyd – Velkou Čantoryji. Auto necháte na

parkovišti v Nýdku a dále jdete pěšky. Jaký výškový rozdíl musíte překonat?

ŘEŠENÍ

- společná

Úkol 1 – Jaká je nadmořská výška těchto vrcholů?

Velký Stožek – 978 m n.m.

Ostrý – 1044 m n.m.

Velký Polom – 1067 m n.m.

Velká Čantoryje – 995 m n.m.

Úkol 2 – Jaká je nadmořská výška těchto míst?

A – osada Kempy mezi Jablunkovem a Pískem

420 m n.m. – pomůžeme si kótou 519 m = Na Vrchu, pod ní je silně

označená vrstevnice =500 m n.m., osada leží 4 vrstevnice pod ní)

B – chata Jasení mezi Milíkovem a Bocanovicemi

440 m n.m. – pomůžeme si výškou Malé Kykuly = 788 m, pod ní

jsou tři silně označené vrtevnice (700, 600, 500) plus 3 další =

odečteme dalších 60 metrů.

- práce ve dvojicích / skupinách

Úkol 1

Vyhledejte na mapě Těšínského Slezska všechny vrcholy s nadmořskou výškou nad 1000 metrů a seřadˇte je podle výšky.

- 1082 – Ropice

- 1067 – Velký Polom

- 1060 – Malý Polom

- 1054 – Slavíč

- 1044 – Ostrý

- 1031 – Javorový

- 1014 - Smrčina

- 1003 – Velký Lipový

- 1000 - Šindelná

Úkol 2

Jaký výškový rozdíl zdoláte, půjdete-li pěšky od dolní stanice lanovky pod Javorovým k chatě na Javorovém?

- asi 470 m – chata = 945 m n.m., dolní stanice lanovky – asi 480 m n.m.

Úkol 3

Jdete pěšky na nejvyšší horu Slezských Beskyd – Velkou Čantoryji. Auto necháte na

parkovišti v Nýdku a dále jdete pěšky. Jaký výškový rozdíl musíte překonat?

- asi 515 m – vrchol = 995 m n.m., parkoviště – asi 480 m n.m.

## POUŽITÉ  ZDROJE

Obr.1 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Topographic_map_example.png

Obr.2 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Courbe_niveau.svg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrstevnice