## Slide 1
Číslo šablony: III/2
VY_32_INOVACE_P9_3.11
Tematická oblast: První pomoc, péče o zdraví člověka
První pomoc při úrazu elektrickým proudem
DUM – výkladový
Předmět: TV
Ročník: 2. r. (4leté)
Zpracováno v rámci projektu
EU peníze školám
CZ.1.07/1.5.00/34.0296
Zpracovatel:
Mgr. Ivana Krčková
Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
Datum vytvoření: květen 2014

## Slide 2
Metodický list
Tato prezentace bude požívána v 2.ročníku čtyřletého studia.
Žáci si pod vedením učitele vyzkouší vše i prakticky.
Výsledkem by mělo být zdokonalení záchrany člověka při úrazu elektrickým proudem

## Slide 3: Závažnost elektrotraumatu určuje
napětí
typ proudu
množství proudu
odpor tkání
velikost kontaktní plochy
doba exposice
cesta průchodu

## Slide 4: Bezpečnostní tabulky
http://www.vltava2011.cz/shops/10514/images-goods/A5.jpg
http://centralcompany.cz/images/60020.jpg
http://centralcompany.cz/images/bezpecnostni-tabulky-F015.jpg
http://elektrika.cz/obr/080123_tipytriky11_1v.jpg
http://www.jozak.cz/normal/hlavni-jistic.jpg

## Slide 5: Napětí a typ proudu
< 24 V – bezpečné
< 1000 V – nízké napětí
střídavý proud 3 x nebezpečnější
fibrilace komor, smrštění dýchacích svalů
> 1000 V – vysoké napětí
stejnosměrný i střídavý stejně nebezpečný zástava dýchání
indukce teploty nad 80 °C - destrukce tkání

## Slide 6: Účinek proudu na lidský organismus
mA účinek
0-0,9 - nepostřehnutelný
0,9-1,2 - postřehnutelný v místě dotyku
1,6 - křečovitý pocit až ke kloubu končetiny
13-15 - těžce snesitelné bolesti, předmět pod proudem možno pustit jen s námahou
10-30 - procházející proud způsobuje křeče a potíže při dýchání
nad 30 - trvale procházející proud může být smrtelný pokud není postižený rychle odpojen
500 - způsobí smrt, prochází-li 0,5 s a déle
nad 500 - způsobí smrt i při krátkodobém průchodu

## Slide 7: Velikost kontaktní plochy
čím menší plocha kontaktu, tím větší odpor
Doba trvání kontaktu
čím delší kontakt, tím více proudu projde organismem

## Slide 8: Vodivost jednotlivých tkání
Odpor tkání vzrůstá
nervy
cévy
tělní tekutiny v dutinách
svaly, šlachy
tuk
kosti
ruka – noha – průchod srdcem v 10 %
ruka – ruka – průchod srdcem ve 3 %
Nejčastější cesta průchodu

## Slide 9: Technická první pomoc u úrazů el. proudem
u úrazu elektrickým proudem je nutné více než kde jinde klást důraz na bezpečnost a odstranění rizika pro zachránce
VŽDY SE PŘESVĚDČTE, ŽE JSTE VE SPĚCHU A STRESU SKUTEČNĚ „SHODILI“ SPRÁVNÝ JISTIČ, VYTÁHLI SPRÁVNÝ KABEL APOD.
z hlediska záchrany těch 10 sekund nehraje roli, pro zachránce ale může pokus o jejich „úsporu“ mít zcela fatální důsledky

## Slide 10: První pomoc
opakuji - odstranění zdroje el. proudu (vypnutí jističe, pojistky, elektrospotřebiče, šňůry ze zástrčky)
při známkách poruchy srdečního rytmu opatření jako u infarktu myokardu - polohování
při bezvědomí zprůchodnění a zajištění dýchacích cest
při poruše dýchání a při zástavě oběhu KPR
ošetření ran, zlomenin, sterilní krytí ran
zajistit transport na odborné ošetření

## Slide 11: Důležité, pamatuj
úraz elektrickým proudem způsobí v organismu řadu změn, které se nemusí projevit při prvním kontaktu s postiženým
i když je při vědomí a na první pohled v pořádku je nadále ohrožen selháním základních životních funkcí, a to i po delším časovém intervalu
z tohoto důvodu je nutno postiženého sledovat a dopravit jej vždy k odbornému vyšetření

## Slide 12: Použitá literatura
http://www.uszsmsk.cz/Default.aspx?clanek=2862
http://www.zachrannasluzba.cz/zajimavosti/2011_elektroinstalater_uraz%20elektrickym%20proudem.pdf